| Krajina | Slovenská republika |
| --- | --- |
| NUTS III | Prešovský samosprávny kraj |
| Názov operácie | Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy PSK, oblasť Poprad - 2. etapa ROP-5.1-2008/01 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov Regionálny operačný program |
| Prijímateľ | Prešovský samosprávny kraj |
| Trvanie operácie | 15.6.2010 – uzavretie zmluvy o NFP 20.10.2011 – fyzické ukončenie aktivít projektu (dátum schválenia ZMS) 15.12.2011 – finančné ukončenie projektu |
| Cieľ | Konvergencia |
| Financovanie (EUR) | Celkové oprávnené výdavky: | 3 003 438,28 € |
|  | Príspevok ERDF: | 2 552 922,53 € |
|  | Národné zdroje: | 300 343,84 € |
|  | Regionálne zdroje: |  |
|  | Súkromné zdroje: | 150 171,91 € |
| Kontaktné údaje | Meno: | MUDr. Peter Chudík |
|  | Organizácia: | Prešovský samosprávny kraj |
|  | Adresa: | Námestie mieru 2, 080 01 Prešov |
|  | E-mail: | predseda@vucpo.sk |
|  | Internet: | http://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/ |
| Popis operácie | Celkové ciele – popis aktivít –prijímatelia–očakávaný dopad (alebo skutočné výsledky) Cieľom projektu je rekonštrukcia a modernizácia vybraných úsekov ciest II. a III. triedy vrátane rekonštrukcie a budovania dopravných subsystémov a posilnenie vybavenosti územia prostredníctvom ich rekonštrukcie a modernizácie, čím dôjde k odstráneniu identifikovaných nedostatkov v cestnej sieti s ohľadom na technický, environmentálny a bezpečnostný aspekt. Na všetkých vybraných úsekoch ciest to predstavuje vytvorenie novej obrusnej vrstvy vozovky. Špecifické ciele: V rámci realizácie jednotlivých aktivít projektu je cieľom na všetkých úsekoch odstrániť pozdĺžne a priečne nerovnosti povrchu vozovky, rozšíriť a spevniť krajnice vozovky, zrealizovať výškovú úpravu kanalizačných poklopov. Zvýšenie bezpečnosti sa dosiahne realizáciou vodorovného dopravného značenia - vodiacej stredovej čiary, osadením smerových kolov a osadením zvodidiel na kritických úsekoch. V rámci projektu boli zrekonštruované úseky ciest II. a III. triedy v celkovej dĺžke 24,239 km. Výmenou nestabilného podkladu cestného telesa v kritických úsekoch sa vylepšia pevnostné charakteristiky podkladu, čo priamo ovplyvní kvalitu a dĺžku životnosti obrusnej vrstvy vozovky. Nová živičná obrusná vrstva uložená na podklad spevnený vyrovnávacou vrstvou z asfaltového betónu ABS II a následným spojovacím postrekom a uložením obrusnej vrstvy z asfaltového betónu ABS II hrúbky 60 mm sa zabezpečí kvalitný povrch vozovky a dostatočná životnosť. Spevnením krajnice, osadením amerových kolov a zvodidiel na kritických úsekoch ako aj realizáciou vodorovného dopravného značenia – vodiacej stredovej čiary hrúbky 125 mm sa zvýši bezpečnosť premávky. |
| Spôsob implementácie operácie | Hlavná aktivita – stavebné práce: 1.Dĺžka zrekonštruovaných úsekov ciest II. triedy 2. Dĺžka zrekonštruovaných úsekov ciest III. triedy Podporné aktivity – projektové a inžinierske práce, proces verejného obstarávania. Personálne a administratívne zabezpečenie implementácie projektu vyplýva zo skúseností s realizáciou podobných projektov. Prijímateľ PSK má vybudované kapacity a jeho zamestnanci majú potrebnú odbornú a profesionálnu spôsobilosť. |
| Popis príspevku k cieľom HP (TUR, IS, RP, MRK | - |
| Plnenie hodnôt vybraných ukazovateľov | Názov a merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota |
|  | Dĺžka zrekonštruovaných úsekov ciest II. triedy (km) | 0 | 0,561 | 0,561 |
|  | Dĺžka zrekonštruovaných úsekov ciest IlI. triedy (km) | 0 | 23,678 | 23,678 |
|  | Počet novovybudovaných mostných objektov (počet) | 0 | 1 | 1 |

Pred realizáciou: